## Slide 1: 数控加工工艺与编程技术基础
模块三 数控铣削工艺及编程技术训练
李 松
江苏省江阴中等专业学校

## Slide 3
吴晨
张佳卓
王瑞珑
【作业分析】
建议走刀路线：0→S1→A1→B1→B2→A2→A3→B3→B4→A4→A1→S1→S2
许颜镒

## Slide 4: 任务4 型腔的数控铣削加工
【任务目标】
1.学会坐标系旋转G68/G69指令的格式及使用方法及注意点；
2.了解型腔类型，会编制型腔铣削加工工艺，包括选择合理的刀具、装夹方式、切削用量和走刀路线等；
3.完成凸模零件中倾斜型腔的数控铣削编程，在仿真软件上进行模拟验证。
【任务描述】

## Slide 5
理解坐标旋转指令
用坐标系旋转编程功能（旋转指令）可将工件坐标系旋转某一指定的角度，简化编程。坐标系旋转指令为G68、G69。
坐标系旋转示意图
【指令学习】
X
Y
X
Y

## Slide 6
G17 G68 X＿ Y＿ R＿ ；
……
……
……
G69；
1.指令格式：
1） X＿ Y＿ ：坐标系旋转的旋转中心坐标；
2.参数说明:
建立坐标系旋转
取消坐标系旋转
坐标系旋转后的走刀轨迹
2）R＿ ：旋转角度，逆时针旋转时为“＋”，顺时针旋转时为“－”。
有效范围：-360°≤R≤360°。

## Slide 7
1）平面选择G17/G18/G19只能在坐标系旋转代码G68之前指定。
2）取消坐标系旋转G69后，第一个移动指令必须用绝对值编程。
【编程知识拓展】

## Slide 8
【任务实施】

## Slide 9
1.型腔的类型及特点
（1）简单型腔
（2）有岛屿型腔
（3）有槽型腔
【型腔加工工艺知识】

## Slide 10
铣削型腔常用的刀具有平底立铣刀、键槽铣刀，型腔的斜面、曲面区域要用R形立铣刀或球头刀加工，铣刀半径应小于待加工型腔的最小圆角半径。
2.刀具选用
平底立铣刀
键槽铣刀
球头刀

## Slide 11
(a)行切 (b)环切 (c)行切→环切
3.型腔加工路线
型腔加工，一般需根据深度要求采用分层切削。
精加工时，先加工中间底面，后加工周边侧面。

## Slide 12
4.型腔铣削加工的刀具切入方式
键槽铣刀，大多数时候使用沿Z轴垂直下刀切入工件。
也可采用斜下进刀及螺旋下刀。
如用立铣刀，通常需预钻下刀孔再垂直下刀切削，有时也可斜下或螺旋下刀。

## Slide 13
【任务实施】
一、工艺分析
1.工件装夹方案的确定
2. 刀具的选用
机用精密平钳装夹。
Φ10mm键槽铣刀

## Slide 14
3.加工工艺方案的制定
工步 | 加工内容 | 刀具 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/min） | 背吃 刀量 （mm）
 |  | 名称 | 直径(mm) |  |  | 
1 | 粗铣旋转长方形型腔，留余量0.25mm |  |  |  |  | 
2 | 精铣型腔至尺寸。 |  |  |  |  | 
3 | 去毛刺 |  |  |  |  | 
4 | 工件精度检测 |  |  |  |  | 
加工工艺卡

## Slide 15
3.加工工艺方案的制定
工步 | 加工内容 | 刀具 |  | 主轴转速 （r/min） | 进给量 （mm/min） | 背吃 刀量 （mm）
 |  | 名称 | 直径(mm) |  |  | 
1 | 粗铣旋转长方形型腔，留余量0.25mm | 键槽铣刀（T1） | Φ10 | 1000 | 300 | 3
2 | 精铣型腔至尺寸。 | 键槽铣刀（T1） | Φ10 | 3000 | 1000 | 0.25
3 | 去毛刺 |  |  |  |  | 
4 | 工件精度检测 |  |  |  |  | 
加工工艺卡

## Slide 16
该零件工件坐标系从原本的绿色位置旋转到红色位置，请问这个坐标旋转编程指令应该怎么写？
标准组
X
Y
X
Y
G68 X Y R ；
…
G69;
0 0 30

## Slide 17
假设该零件编程的初始坐标原点在如图所示位置，请问这个旋转型腔的旋转编制指令应该怎么写？
提高组
X
Y
X
Y
G68 X Y R ；
…
G69
50 50 30

## Slide 18
1.开机及回参考点（已完成）
2.程序编辑
走刀路线：下刀-0→S1→A1→B1→B2→A2→A3→B3→B4→A4→A1→S1→S2
3.装夹工件及刀具
4.设置毛坯及坐标偏置（G54）
5.图形模拟仿真加工
6.设置刀补值（若考虑粗精铣）
修改参数输入中的刀具补正（形状）刀具半径值，粗加工时Φ 10mm键槽铣刀的半径偏置D01设置为5.25，精加工时Φ 10mm键槽铣刀的半径偏置D02设置为5。
三、加工仿真（斯沃仿真软件技能训练）

## Slide 19
参考程序
03002;
G54 G15 G17 G40 G90 G49 G94 G69;
T1 M06;
M03 S1000；
G43 G00 X0 Y0 Z100 H01 ;
Z5；
G68 X_ Y_ R_;
G01 Z-3. F100;
G41 G01 X15 Y0 D01 F300;
G01 Y3;
G03 X8 Y10 R7;
G01 X-8;
G03 X-15 Y3 R7;
G01 Y-3;
G03 X-8 Y-10 R7;
G01 X8;
G03 X15 Y-3 R7;
G01 Y0;
G40 X-8 Y0;
G00 Z10;
G__;
G00 X0 Y0 Z100；
M05;
M30;
%
组别 | α | 
1 | 15° | 
2 | 30° | 
3 | 45° | 
4 | 60° | 
5 | 75° | 

## Slide 20
【展示评价】
小组展示
教学评价
序号 | 考核内容 | 考核要求 | 配分 | 评分标准 | 自检 | 互评 | 得分
1 | 程序编制及输入 | 加工工序正确 | 5 | 每处不合格扣1分，扣完为止 |  |  | 
 |  | 刀具选择及加工参数正确 | 10 |  |  |  | 
 |  | 程序输入正确 | 10 |  |  |  | 
 | 软件操作 | 开机及返回参考点正确 | 5 | 违法操作要求不得分 |  |  | 
 |  | 对刀，设置参数 | 5 |  |  |  | 
 |  | 仿真流程正确 | 5 |  |  |  | 
2 | 基本尺寸 | 30mm | 8 | 超差不得分 |  |  | 
 |  | 20mm | 8 |  |  |  | 
 | 深度 | 3mm | 8 |  |  |  | 
 | 倒圆角 | R7mm（4处） | 8 |  |  |  | 
 | 倾斜角度 | α角度 | 10 |  |  |  | 
 | 粗糙度 | Ra3.2（8侧） | 8 |  |  |  | 
3 | 职业素养 | 键盘显示器摆放整齐 | 5 | 违反规范不得分 |  |  | 
 |  | 整理打扫工位 | 5 |  |  |  | 
配 分 |  |  | 100 |  |  |  | 

## Slide 21
【总结拓展】
总结：旋转编程指令的应用
1.指令格式
2.工艺知识的注意事项
编程指令格式
G68 X＿ Y＿ R＿ ；
…
…
…
G69；
工艺知识：
型腔类型分________、_________、________。
型腔加工一般选用___________铣刀，其半径____轮廓最小圆角半径。
型腔铣削下刀方式分_______、_______、_______。
建立坐标系旋转
取消坐标系旋转
旋转中心
旋转角度
简单型腔 有岛屿型腔 有槽型腔
键槽 ＜
直下 斜下 螺旋下

## Slide 22
1. 编写图所示型腔的加工工艺及精加工程序。
【任务延伸】

## Slide 23
下课，同学们，再见！