## Slide 1
6.2 正弦交流电的基本物理量与测量
第一课时

## Slide 2
复习引入
(a)
(b)
(c)
t
U
0
u
t
0
t
u
0
t
u
0
(d)
交流电
直流电
5V

## Slide 3
交流电的物理量
A
表征交流量变化范围的物理量：
最大值、有效值
C
表征交流量变化起点的物理量：
初相
B
周期、频率、角频率
表征交流量变化快慢的物理量：

## Slide 4
Um
-Um
负号仅代表方向
正弦交流电在一个周期内所能达到的最大数值称最大值，又称振幅、幅值或峰值。 Im、Um、Em
u
t
0
交流电的最大值和有效值

## Slide 5
交流电的有效值是根据电流热效应来规定的，将交流电和直流电分别通过同样阻值的电阻，如果它们在同一时间内产生的热量相等，就把这一直流电的数值称为这一交流电的有效值。 I 、U 、E
I= =0.707Im Im=I
U = = 0.707 Um Um=U
E == 0.707Em Em=E
交流电的最大值和有效值
有效值 =

## Slide 6
解：
Im=10A
I==A
t/s
i/A
10A
0
交流电的最大值和有效值
根据正弦交流电波形图，求交流电流的最大值和有效值？
小提醒：最大值、有效值的关系仅适用于正弦交流电。

## Slide 7
220V为有效值
交流电的最大值和有效值
最大值：220*=311V

## Slide 8
思考：
额定耐压值为50V的电解电容接到45V的交流电源上可以吗？为什么？
45V
交流电的最大值和有效值
注：电容器的耐压值一定高于交流电压的最大值。
45

## Slide 9
观察示波器窗口的两个波形

## Slide 10
t/s
u
0
周期（T）：
正弦交流电完成一次周期性变化所需要的时间，称为正弦交流电的周期，国际单位为秒（s）。
交流电的周期、频率和角频率
1s=

## Slide 11
u
t
0
5V
u
t
0
5V
0.5S
1S
1.5S
2S
2.5S
0.5S
1S
1S
1.5S
2S
2.5S
=1S
=0.5S
频率（ƒ）：
正弦交流电在1S内完成周期性变化的次数，称为正弦交流电的频率，国际单位是赫兹（Hz）千赫（ KHz）兆赫（MHz）
1 KHz=Hz 1 MHz= Hz
ƒ =
=
ƒ =1Hz
ƒ =2Hz
交流电的周期、频率和角频率

## Slide 12
角频率（）：
正弦交流电在1S内所变化的角度（电角度），称为正弦交流电的角频率，单位是弧度/秒（rad/s）。
2
T
=
交流电的周期、频率和角频率

## Slide 13
我国采用50Hz作为电力工业标准频率（简称工频）。
你会根据工频计算周期和角频率吗？
交流电的周期、频率和角频率

## Slide 14
物理量 信号 | 振幅(V) | 频率(HZ) | 有效值(V) | 周期(S) | 角频率(rad/s)
信号发生器1 | 10 | 100 |  |  | 
信号发生器2 | 6 | 200 |  |  | 
课堂练习
5
3
0.01
0.005
200π
400π

## Slide 15
总 结
表征正弦交流电变化范围的物理量：最大值和有效值。
能根据波形图运用所学知识进行计算。
表征正弦交流电变化范围的物理量：周期、频率和角频率。

## Slide 16
课后作业
1、完成学案。
2、登录泛雅平台完成网络平台作业。